## Slide 1: СКУД
Неделя 3

## Slide 2
Детектор | Скорость (процессор) | Точность на сложных сценах | Размер модели | Ключевые точки | Вывод
Haar (каскады) | Быстро | Низкая — пропускает лица при повороте и плохом свете | Очень маленькая | Нет | Устарел, только для сравнения
HOG | Средне | Средняя — работает только на фронтальных лицах | Маленькая | Нет | Не подходит
MTCNN | Медленно (до секунд на кадр) | Высокая — находит почти все лица | Средняя | 5 точек | Точный, но слишком медленный
RetinaFace | Очень медленно (около 4 секунд на лицо) | Максимальная — лучший результат среди всех | Большая | 5 точек | Эталон точности, не для малого устройства
SCRFD | Средне | Очень высокая — лишь немного уступает RetinaFace | 10 МБ | 5 точек | Хорош, но тяжелее
YuNet | Очень быстро (0.03 секунды на лицо) | Хорошая — достаточно для контроля доступа | 0.3 МБ | 5 точек | Выбор для проекта
Вывод: YuNet — оптимальный баланс скорости, точности и размера для платы Orange Pi 5. При сжатии модели до 8 бит теряет всего 0.3% точности, что важно для нейронного процессора. SCRFD — запасной вариант, если точности YuNet не хватит. RetinaFace — только как эталон для сравнения.
Задача: выбрать детектор для системы контроля доступа на маломощном устройстве.
Выбор модели захвата

## Slide 3
Ключевые решения:
Выравнивание по 5 точкам — иначе распознаватель получает кривое лицо и вектор «плавает»
Аффинное преобразование с устойчивым методом — меньше чувствительность к шуму в точках
Размер кропа 112×112 — стандарт для ArcFace
Что проверено:
Детектор работает на CPU, скорости достаточно
Выравнивание корректно (эталонные точки совпадают с глазами и носом)
Векторы одного лица стабильны (сходство ≥ 0.9 между кадрами)
Артефакт: детектор и распознаватель на ПК.
кадр →
YuNet (рамка + 5 точек) →
выравнивание лица → кроп 112×112 →
ArcFace →
вектор 512 чисел

## Slide 4
Сделано:
Обзор шести детекторов, выбор YuNet с обоснованием
Запуск YuNet через OpenCV
Загрузка и запуск ArcFace: подготовка входа, получение вектора
Выравнивание по 5 точкам
Проблемы и риски:
Формат входа ArcFace требует проверки (порядок осей)
Порог сходства требует калибровки на своём наборе
Мелкие лица (меньше 80 пикселей) — отсеивать, иначе вектор плохой
План на следующую неделю:
Сборка полной последовательности: захват → детекция → выравнивание → вектор → сравнение
Модуль базы данных: пользователи, векторы, события
Модуль управления доступом с абстракцией замка
Программный интерфейс для веб-панели
Приёмка Orange Pi 5